## Slide 1: Характеристика зданий
Многоквартирные и индивидуальные жилые дома
ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации»
г.Вологда

## Slide 2: Знакомство
Золотова Анна –
инженер строитель, эксперт по операциям с недвижимостью, преподаватель ЧОУ ДПО ИППК.
Считаю, что технические характеристики зданий и строительных материалов – это основополагающие и фундаментальные знания, которыми должен обладать риэлтор!

## Slide 3: Цели и задачи агента по недвижимости
Работа агента по недвижимости заключается в предоставлении качественной информации.
Чтобы быть профессионалом и иметь отличие от других, риэлтор должен разбираться и в качестве самого объекта.

## Slide 4: Недвижимость
К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места) и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
К недвижимым вещам также относятся воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
Здание – объект капитального строительства, предназначенный для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
Сооружение – объект строительства, предназначенный для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов (автомобильные дороги и железнодорожные пути внутризаводского назначения, эстакады, линии электропередачи, трубопроводы, гидротехнические сооружения (плотины, бассейны), хранилища (всевозможные резервуары, баки и т.д.), стволы шахт, нефтяные скважины

## Slide 5: В соответствии с общим назначением недвижимость классифицируется:
Жилая недвижимость
2. Коммерческая недвижимость
3. Промышленная недвижимость
4. Специального назначения
1
2
3
4

## Slide 6: Требования, предъявляемые к жилым зданиям
Соответствие строительным нормам и правилам.
Комфортность проживания.
Безопасность проживания.
Экологическая совместимость.
Доступность и удобство.
Качество строительства.

## Slide 7: Генеральный план города

## Slide 8: Ген.план здания

## Slide 9: Климатическая карта РФ СНиП 23-01-99* СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

## Slide 10: Фундаменты
Ленточный блочный
Ленточный монолитный
Монолитная ж/б плита
Свайный
Столбчатый

## Slide 11: Минимальные значения толщины наружных стен зданий для регионов РФ
Для южных областей – от 250 мм (1 кирпич),
центральных – от 400 мм (1,5-2 кирпича),
северных – от 600 мм (2,5 кирпича),
в регионах, где температура наружного воздуха больше -40С, толщина стены от 770 мм (3 кирпича).

## Slide 12: Виды стен

## Slide 13: По типу материалов здания могут быть:
1.панельными;
2.кирпичными;
3.кирпично-монолитными;
4.деревянными,
5.блочными;
6.каркасными;
7.слт и сип панели,
8.из металла
1
2
3
4
5

## Slide 14: Кирпичные здания:

## Slide 15: Свойства теплопроводности кирпичей

## Slide 16: Панель-ные здания:

## Slide 17: Монолитно кирпичное строительство

## Slide 18: Газоблок

## Slide 19: Деревянные дома

## Slide 21: Каркас-ные дома

## Slide 22: Здания на металло-каркасе:

## Slide 23: CLT и СИП панели

## Slide 24: Инженерные сети и коммуни-кации

## Slide 26: Благоустройство и инфраструктура

## Slide 27: Итоги
Знания, полученные сегодня вы можете: использовать для предоставления клиентам более полной и точной информации об объектах. Это поможет им принять более обоснованное решение о покупке или аренде недвижимости. Снимет вопросы к вам.

## Slide 28
  Благодарю за внимание!
  Анна Золотова.